|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «ЭнергоСети» |
|  | ______________Е.Б.Григорьева |
|  | «______» ____________ 2011 год. |

ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

ООО «ЭнергоСети»

на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года

программа

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Энергосети» на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года

| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий повышение энергетической безопасности в границах зоны деятельности ООО «Энергосети» повышение эффективности энергетического производства путем реконструкции и технического перевооружения учет и контроль всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; снижение потребления и потерь электрической энергии проведение энергетического обследования активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энергосбережения |
| Основные целевые индикаторы | 1, Повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов: электрической энергии до 100% (к 2015 г.) для этого обеспечить средствами учета всех потребителей энергии Проведение энергетических обследований, паспортизация производственного объекта, заключение энергосервисных контрактов и реализация программы повышения энергоэффективности 2, Вывод из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности. 3. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. |

# 2. Обоснование проблемы и целей внедрения программы.

Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. № 889               «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» поставлена одна из важнейших стратегических задач - сократить энергоемкость отечественной экономики на 40% к 2020 году по сравнению с 2007 г. Для достижения поставленных показателей необходимо создание системы управления энергоэффективностью и энергосбережением. Данная тема была продолжена Президентом Российской Федерации на расширенном заседании президиума Госсовета 02 июля 2009 г. в г. Архангельске. Одной из основных проблем при этом обозначена низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Сформировано правовое пространство для достижения поставленных глобальных задач  с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития, отмеченных Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которое состоялась 18 июня 2009 г.

# 2.1. Нормативная правовая база  программы энергосбережения

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ                                        «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности                         и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению                            и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                                  в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения                                и повышения энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

приказ Министерства энергетики Российской Федерации                                     от 16 апреля 2010 г. № 178 «Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 мая 2010 г. № 174 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены                         в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов                        (за исключением природного газа)»;

приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам                  от 02 июля 2010 г. № 35 «О требованиях к программам по энергосбережению                     и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность»,

# 2.2. Характеристика и прогноз развития

Описание сетей.

Основным видом деятельности территориальной сетевой организации является передача электрической энергии потребителям. К основному электросетевому оборудованию относятся трансформаторная подстанция № 175 первичным напряжением 110 кВ и трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ. Поставка электроэнергии осуществляются от подстанции №53 «Псковская» Северных электрических сетей «Псковэнерго».

| Общая характеристика сетевой организации ООО «Энергосети». |
| --- |
|  |  | Количество | Протяженность | Примечание |
| 1 | Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ | 12 |  |  |
| 2 | Питающие линии (кабельные воздушные) | 2 | 0,1 км |  |
|  | ВЛ выше 1000 В. | 2 | 0,1 км |  |
|  | ВЛ до 1000 В. | 0 | 0 |  |
|  | КЛ выше 1000 В |  | 11,6 |  |
|  | КЛ до 1000 В. |  | 24,1 |  |

Трансформаторный парк состоит из 27 трансформаторов напряжением 110 кВ и 6 кВ. Средний износ сетевого оборудования порядка 80%. Более 10% оборудования имеет 100 % износ.

Передача и распределение электрической энергии

Энергосистема ООО «Энергосети» присоединена к сетям филиала распределительно – сетевой кампании «МРСК Северо – Запада» «Псковэнерго»  по  ВЛ 110 кВ  по двум выключателям РД - 1, РД - 2. Физический износ электрических сетей свыше 50%. Износ оборудования трансформаторных подстанций превышает 70 % .

Отпуск электрической энергии  ООО «Энергосети» по отдельным категориям потребителей  в 2011 г. составил 7 480, 824  тыс. кВт·ч. Из них в другие сети было передано 5 442, 904 тыс. кВт*ч , конечным потребителям 2 037, 920 тыс. кВт*ч.

Потери электрической энергии и расход энергии на собственные нужды подстанций составляет – 375, 205 тыс. кВт·ч или 4,776 % от общего объема потребления.

# Сбыт электрической энергии

В пределах зоны деятельности сетевой кампании ООО «Энергосети»  действует сбытовая кампания ООО «Еврофинанс», не имеющая статуса гарантирующего поставщика и закупающая  электрическую энергию по нерегулируемому тарифу в полном объёме . Объем полезного отпуска в зоне действия сбытовой кампании составил 2037,920 тыс.. кВт·ч.

В структуре потребления электрической энергии за 2011  год доминируют промышленные и приравненные к ним потребители – 97,7 %.

Доля электрической энергии, отпускаемая по приборам учета – 93,65 %.

# 3. Цели и задачи программы энергосбережения

# 3.1. Цели программы

Для достижения главных целей  программы - обеспечение надёжного и качественного снабжения потребителей энергоресурсов, снижения потерь электрической энергии за счет повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения сформулированы основные цели программы:

повышение энергетической эффективности  и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий

повышение энергетической безопасности

снижение расходной части  бюджета организации за счет снижения размера  оплаты потерь э/энергии.

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства за счет использования высвобождаемой электрической мощности, а так же формирования новых рынков услуг;

Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения ПС -175.

учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

снижение   собственного  потребления    (потребления на  ТСН  1   и ТСН 2) электрической энергии, воды,

снижение потерь электрической энергии;

снижение пиковых электрических нагрузок;

повышение уровня рационального использования  энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

проведение энергетического обследования

паспортизация объекта сетевого

активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения;

# 3.2. Целевые показатели

повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых, осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии до 100% к 2015 году.

обеспечение средствами учета всех потребителей энергии, а также проведение энергетических обследований и заключение энергосервисных контрактов и реализации программ повышения энергоэффективности

вывод из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности;

количество мероприятий  по внедрению энергосберегающих технологий

# 4. Сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2011-2020 годы.

Финансирование программных мероприятий выполняется за счет средств кампании и заёмных средств.

| Заемные и привлеченные средства, | Ремонт трансформтора Т1 ПС 175 Ремонт трансформатора Т2 ПС 175 Ремонт СШ 1 Ремонт СШ2 |
| --- | --- |

# 6. Программные мероприятия

# 6.1. Организационные мероприятия.

6.1.1 Мероприятия по совершенствованию системы учета электроэнергии ( с классом точности приборов не выше 1.0)

6.1.2 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии  и несанкционированных подключений к сетям ООО «Энергосети»

6.1.3 Проведение комплексного тепловизионного обследования.

# 6.2. Технические мероприятия.

6.2.1. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК  в  электросетях

6.2.2.  Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства  линий 6кВ и 0,4 кВ.

6.2.3. Замена вводов трансформатора Т1 ПС – 175

6.2.4. Замена вводов трансформатора Т2 ПС – 175

6.2.5. Замена секций шин  трансформаторов Т1 и Т2 (СШ-6кВ)

# 6.3. Совершенствование систем расчетного и технического учета.

6.3.1. Проведение проверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками.

6.3.2. Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков в строго установленные сроки по группам потреблени

6.3.3. Составление и анализ балансов электроэнергии до ПЭС, подстанциям (ТП 6 кВ), устранение небаланса;

# 6.4. Пропаганда энергосбережения.

Многие потребители энергии не знают о возможностях энергоэффективности и нуждаются в объективной информации. Пропаганда, как и реклама, является эффективным инструментом формирования общественного мнения, спроса и признания. Она может применяться как одна из мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных сферах, а наиболее - в промышленном потреблении

Основная цель этой части программы - разработка комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на сознательное ограничение потребления электроэнергии в пиковые часы нагрузки, в том числе направленных на стимулирование энергосберегающего поведения промышленными потребителями

объяснение взаимосвязей между энергосбережением и прямой  экономией денежных средств. (снижением себестоимости выпускамой продукции), т.к.  в ходе конкуренции предприятия уже достигли уровня, когда снижение ресурсозатрат возможно только на ином технологическом уровне,

Достижение цели - информационное обеспечение энергопотребителей    во всех сферах, а также обучение руководителей, ответственных за принятие решений, о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению.

Деятельность ООО «Энергосети» в этой сфере включает основные информационные мероприятия:

информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов;

обзор новых энергосберегающих технологий и оборудования

наглядную агитацию, в т. ч. размещение рекламных плакатов                           (в арендуемых помещениях)

.

# 7. Прогноз ожидаемых результатов реализации  программы энергосбережения.

Расчет годового снижения потерь электроэнергии на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственная служба | Объём мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий Тыс.кВт*ч % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию системы учета электроэнергии | Учетная группа | 2 | 0,50 |
| 1.2 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии в производственном секторе. | Учетная группа | 59 | 1,00 |
| 1.3 | Проведение комплексного тепловизионного обследования. | ОГЭ | 1 | 0,05 |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Замена вводов трансформатора Т1 ПС 175 | ОГЭ | 1 | 1,50 |
| 2.2 | Замена вводов трансформатора Т2 ПС 175 | ОГЭ | 1 | 1,50 |
| 2.3 | Ремонт 2 СШ – 6кВ | ОГЭ | 1 | 0,07 |
| 3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета |  |  |  |
| 3.1 | Проведение проверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками | ОГЭ | 120 | 0,5 |
| 3.2 | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам. | Учетная группа | 12 | 0,35 |
| 4 | Всего |  |  | 5,47 |

Расчет годового снижения потерь электроэнергии на  регулируемый 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственная служба | Объём мероприятий | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий Тыс.кВт*ч % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по совершенствованию системы учета электроэнергии | Учетная группа | 2 | 0,50 |
| 1.2 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии в производственном секторе. | Учетная группа | 59 | 1,00 |
| 1.3 | Проведение комплексного тепловизионного обследования. | ОГЭ | 1 | 0,05 |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электросетях | ОГЭ | 2 | 3,4 |
| 2.2 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий 6кВ и 0,4 кВ | ОГЭ | 3 | 2 |
| 3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета |  |  |  |
| 3.1 | Проведение проверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками | ОГЭ | 120 | 0,5 |
| 3.2 | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам. | Учетная группа | 12 | 0,35 |
| 4 | Всего |  |  | 7,8 |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |

Целевые показатели программы

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме конечного потребления ЭЭ | % | 93,65 | 95,15 | 96,65 | 98,15 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Объем заёмных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы | %. | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| Экономия электрической энергии | млн. кВтч | 0,41 | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | млн. руб. | 1,105 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число энергосервисных договоров, заключенных конечными потребителями э/энергии. | шт. | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обеспечение средствами учета конечных потребителей электрической энергии | тыс. руб. | 27,910 | 45,030 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в электроэнергетики |
| Доля потребления энергии на собственные нужды | % | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Доля потерь в электрических сетях | % | 4,5 | 4,3 | 4,15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтч | 375,3 | 1128 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |